МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Методические рекомендации

по выполнению отчёта прохождения учебной практики

профессионального модуля:

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.02 Выполнение штукатурных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Красноярск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Задания для прохождения учебной практики

Заключение

Список информационных источников

Приложения

Введение

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.05.02 Выполнение штукатурных работ ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы:

| ВПД | Практический опыт работы |
| --- | --- |
| Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | проверка основания под штукатурку; подготовка поверхности основания под штукатурку; установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей; перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей; транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений; выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев; армирование штукатурных слоев сетками; выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; заглаживание и структурирование штукатурки; нанесение накрывочных слоев |
|  | Уметь |
|  | провешивать поверхности; очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты; монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой; перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты; наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом; выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурку; наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы; оштукатуривать лузги, усенки, откосы; изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по эскизам; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты |
|  | Знать |
|  | способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; методика диагностики состояния поверхности основания; технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов; технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; правила применения средств индивидуальной защиты технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом; способы нанесения насечек; способы армирования штукатурных слоев; способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов; конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения; технология выполнения штукатурки "сграффито"; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

УП.05.02 Выполнение штукатурных работ в рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 72 часов.

Результатом учебной практики УП.05.02 Выполнение штукатурных работ является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Профессиональные компетенции:

| Основные виды деятельности | Код, наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | ПК 8.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание | Знать: способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; методика диагностики состояния поверхности основания; технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |
|  |  | Уметь: провешивать поверхности; очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты; монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей |
|  |  | Практический опыт: проверка основания под штукатурку; подготовка поверхности основания под штукатурку; установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
|  | ПК 8.2 Выполнять приготовление штукатурных растворов и смесей | Знать: составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов; технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; правила применения средств индивидуальной защиты |
|  |  | Уметь: производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой; перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты |
|  |  | Практический опыт: транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей; перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей; транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | ПК 8.3 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | Знать: технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом; способы нанесения насечек; способы армирования штукатурных слоев; способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов; конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения; технология выполнения штукатурки "сграффито"; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |
|  |  | Уметь: наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом; выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурку; наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы; оштукатуривать лузги, усенки, откосы; изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по эскизам; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты |
|  |  | Практический опыт: нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений; выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев; армирование штукатурных слоев сетками; выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; заглаживание и структурирование штукатурки; нанесение накрывочных слоев |

Общие компетенции:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

3. Структура и содержание учебной практики

3.1. Объем учебной практики УП.05.02 Выполнение штукатурных работ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Вид учебной практики | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной практики УП.05.02 Выполнение штукатурных работ | 72 |

Задания для самостоятельного выполнения студентами:

Практическая работа  № 1

Тема: Приготовление штукатурных растворов. Охрана труда при приготовлении штукатурных растворов и смесей. Инструменты, приспособления, оборудование. Правила   транспортирования, дозирование и перемешивание штукатурных растворов и смесей.

Цель:  Рассмотрение  вопросов охраны труда в учебной мастерской и соблюдение техники безопасности при перемешивании штукатурных растворов и смесей. Рассмотреть вопросы применения электрифицированного и ручного инструмента и оборудования при приготовлении штукатурных растворов и смесей

Ход урока:

- Применения электрифицированного и ручного инструмента и оборудования при приготовлении штукатурных растворов и смесей

Смотреть видео материал    по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=xcFzMjrLdAg

- инструменты и приспособления

- поэтапное выполнение работы

Смотреть видео материал    по ссылке    https://rykinekruki.ru/materialyi/gotovim-shtukaturnyiy-rastvor/

Смотреть видео материал    по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=xcFzMjrLdAg

Смотреть видео материал    по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=oJGMFuUKYOk

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

- ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по приготовлению штукатурного раствора

| Операция (описание и схема, рисунок) | Поэтапное выполнение работы | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |

2. Ошибки при приготовлении штукатурного раствора из сухих смесей

| Типичные ошибки | Причина | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |

Практическая работа  №2

Тема: Подготовка поверхности под оштукатуривание Диагностика состояния

поверхности основания. Подготовка поверхностей под различные виды штукатурок.

Цель: Освоить методику диагностики состояния поверхности основания. Получить практический опыт по подготовке поверхностей под оштукатуривание, устройству маяков

Ход урока:

1. Объяснение нового материала:

.Способы диагностики состояния поверхности основания.

Смотри видео по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=UMqUiHC4xDw

Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок:

Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU

Подготовка кирпичных поверхностей

Смотри видео по  https://www.youtube.com/watch?v=aKy76t1ll_c

Грунтование поверхностей.

Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=uqSjrlGlkCQ

Устройство маяков.

Под маяками понимаются особые приспособления, по которым можно ориентироваться при нанесении слоев раствора на поверхность стен.

https://www.youtube.com/watch?v=Gsxx0vxVzho

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по подготовке поверхности под оштукатуривание

2.ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по устройству маяков.

Практическая работа  № 3

Тема: Нанесение штукатурных растворов.

Цель: Научиться наносить штукатурные растворы на поверхности вручную.

Ход урока:

1. Объяснение нового материала:

Инструменты   для штукатурных работ:

https://dekorshtukaturka.ru/instrumenty/instrumenty-dlya-shtukaturnyh-rabot

Нанесение раствора на поверхность ручным способом.

http://nach-hause.ru/files/images/14/6.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=xCsVJeivdOw

Пять способов нанесения штукатурки

https://www.youtube.com/watch?v=4PXOZ_Pg64g

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал:

Разработать:

1.ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ   инструменты, их применение.

2.ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ нанесение штукатурных растворов на поверхности вручную.

Практическая работа  № 4.

Тема: Нанесение штукатурных растворов.

Цель: Научиться наносить штукатурные растворы на поверхности механизированным способом;

Ход урока:

Объяснение нового материала:

Инструменты   для штукатурных работ механизированным способом:

https://www.youtube.com/watch?v=bmZhuSX8RSQ

Механизированное оштукатуривание поверхностей .

https://www.youtube.com/watch?v=os0PNks5p1c

Оштукатуривание при помощи штукатурной станции PFT RITMO XL.

https://www.youtube.com/watch?v=lCgE1ZXAs4w

Пять способов нанесения штукатурки

https://www.youtube.com/watch?v=4PXOZ_Pg64g

Задание для студентов:

- внимательно изучив материал

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ оштукатуривание механизированным способом.

2.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ Инструменты применяемые при оштукатуривании механизированным способом.

Практическая работа  № 5-6

Тема: Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев.

Цель: Научиться  выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев, сухой смесью КНАУФ-РОТБАНД на основе гипса с полимерными добавками.

Ход урока:

В каких случаях нужны насечки на стену перед оштукатуриванием

См. видео по ссылке:

https://folksland.net/otdelka/v-kakih-sluchayah-nuzhnyi-nasechki-na-stenu-pered-oshtukaturivaniem.html

Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев.

См видео по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=FHJDTgClFC0

См. видео по ссылке: www.youtube.com/watch?v=qayDtky0HLs

Как правильно клеить армирующую штукатурную сетку на стены. https://www.youtube.com/watch?v=iIMrFXqZtCU

https://www.youtube.com/watch?v=R6G-ysQzGPA

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

- ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по выполнению насечек

Практическая работа  №7.

Тема: Выравнивание оштукатуренных поверхностей. С использованием инструмента «полутерками», Нанесение   обрызга;

Цель: Освоить технологию выравнивания оштукатуренных поверхностей с использованием инструмента «полутерок».Нанесение обрызга.

Ход урока:

Технологический процесс нанесения обрызга   на поверхности стен вручную.

Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ySpGcLIVkx4

Технология выравнивания оштукатуренных поверхностей с использованием инструмента «полутерок»

Смотри видео по ссылке.    https://www.youtube.com/watch?v=zyPAxFxLL2A

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по нанесению обрызга   на поверхности стен вручную.

2.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по   технологии выравнивания оштукатуренных поверхностей с использованием инструмента «полутерок»

Практическая работа  №8

Тема: Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности потолков вручную. Разравнивание раствора. Нанесение накрывочных слоев.

Цель:  Научиться наносить штукатурные растворы на поверхности   потолков   вручную. Разравнивать раствор. Наносить накрывочные слои.

Ход урока:

Объяснение нового материала:

Нанесение раствора на поверхность потолков ручным способом.

Смотри ссылку https://www.youtube.com/watch?v=w_fXuGnxRZA

Разравнивание раствора.

Смотри ссылку   https://www.youtube.com/watch?v=bQTegERtQNs.

Нанесение  накрывочных слоев.

Смотри ссылку https://www.youtube.com/watch?v=7Taa3caQ8LU

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ   по технологии  нанесения штукатурных растворов на поверхности потолков вручную. Разравнивание раствора

2.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по нанесению   накрывочных слоев.

Практическая работа  № 9

Тема: Шпаклевание поверхности.  Отделка рустов между плитами. Оштукатуривание углов. Оштукатуривание углов.

Цель: Освоить технологию шпаклевания поверхностей. Отделка рустов между плитами. Оштукатуривание углов.

Ход урока:

Технология шпаклевания поверхностей.  Смотри видео по ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=nxZbl1_2XVI

Отделка рустов между плитами. Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xtrPmtTKA70

Оштукатуривание углов: Смотри видео по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=GekHAHE2zskhttps://www.youtube.com/watch?v=a0EqMIF0YyQ

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ  по оштукатуривании наружных углов

.2.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по оштукатуриваю внутренних углов.

Практическая работа  №10

Тема: Оштукатуривание откосов. Изготовление шаблонов, лекал. Технология оштукатуривания поверхности сложных архитектурных форм.

Цель: Освоить   технологию оштукатуривания откосов. Технологию оштукатуривания поверхности сложных архитектурных форм. Изготовления шаблонов, лекал

Ход урока:

Технология оштукатуривания откосов.

Смотри видео по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=Nf7Xaefvyyghttps://www.youtube.com/watch?v=iSL5dTLv2GYhttps://www.youtube.com/watch?v=xtrPmtTKA70

Оштукатуривание углов:

Смотри видео по ссылке:    https://www.youtube.com/watch?v=GekHAHE2zskhttps://www.youtube.com/watch?v=a0EqMIF0YyQ

Технология оштукатуривания поверхности сложных архитектурных форм.                Смотри видео по ссылке     https://www.youtube.com/watch?v=S_DfeX_Ez30

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ  по оштукатуривании наружных   или   внутренних углов.

.2.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по оштукатуриваю сложных архитектурных форм.

Практическая работа  №11

Тема: Декоративные штукатурки, их виды.  Оштукатуривание фасадов. Выполнение художественной штукатурки “сграффито”.

Цель: Освоить   технологию оштукатуривания фасадов, выполнения художественной штукатурки «сграффито».

Ход урока:

Технология оштукатуривания фасадов.

Смотри видео по ссылке      https://www.youtube.com/watch?v=hsin4Iog__s

Декоративные штукатурки, их виды.                                                                                 Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xSUFCmtCE0s

Выполнение художественной штукатурки “сграффито”.

Смотри видео по ссылке     https://www.youtube.com/watch?v=qeaIyNu5XOE

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по оштукатуриванию фасадов.

.2.  ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по декоративным штукатуркам.

Практическая работа  №12

Тема: Строительные растворы из сухих строительных смесей. Строительные шпаклевки из сухих смесей. Современные виды штукатурок, область их применения.

Цель:  Изучить виды сухих строительных смесей и способы их приготовления. Виды шпаклевок, способы их приготовления, технология нанесения. Современные виды штукатурок, область их применения.

Ход урока:

Виды сухих строительных смесей и способы их приготовления.

Смотри видео по ссылке   https://www.youtube.com/watch?v=mKZbGrsp7Os

Смотри видео по ссылке.   https://www.youtube.com/watch?v=Xvw7gdVn4To.

Виды шпаклевок, способы их приготовления, технология нанесения.                                                                                              Смотри видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gqW0llMWbhQ

Смотри видео по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=HAnXeHjz5b4

Современные виды штукатурок, область их применения.

Смотри видео по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=iTOydSu1Etg

Задание для студентов:

Внимательно изучив материал разработать:

1.    ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по видам шпаклевок, способам их приготовления и технологии нанесения.

.2.  ИНСТРУКЦИОННО_ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ по   современным видам штукатурок и   области их применения.

Порядок оформления дневника отчета по практике:

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа писчей белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм), через полтора интервала. Цвет шрифта - чёрный. Размер шрифта (кегль) – 14, шрифт «TimesNewRoman».

Размеры полей: 20 мм от верхней границы листа, 20 мм – от нижней, 10 мм – от правой и 30 мм от левой границы. Абзацный отступ 15 мм. Межстрочный интервал – 1,5.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер обозначается арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы, без точки. Первой страницей является титульный лист, который включается в общую нумерацию, номер на нём не указывается, второй – содержание, введение и т.д., номер страницы проставляется со странницы содержание, введение и т.д.

По всей работе не допускается обрамление текста с применением рамок, уголков и т.п. объектов.

По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными буквами без подчёркивания. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.

В тексте работы не допускается сокращение, исключения составляют общепринятые описанные соответствующим стандартом или правилом русской орфографии или пунктуации. Например, и так далее – и т. д.; год (годы) - г (гг.); рубли, тысячи рублей, миллионы рублей – руб., тыс. руб., млн. руб., публичное акционерное общество – ПАО и т.д.

По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Все таблицы нумеруются сквозной нумерацией. В целях удобства размещения и восприятия информации в табличной форме допустимо уменьшить размер шрифта до 10 – 12-го кегля, а также межстрочный интервал – до одинарного.

Состав дневника отчета:

- Титульный лист (приложение 1)

- Содержание

- Дневник прохождения практики (приложение 2)

- Выполненные и распеченные задания на формате А4

Дневник–отчет по практике должен быть сброшюрован (скреплен скоросшивателем, степлером и т.д.). Дневник отчет сдается на заочное отделение

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Отчет

по учебной практике

профессиональный модуль

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.02 Выполнение штукатурных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Студента группы __________

заочного отделения

| ___________________________________ Ф.И.О. студента | _____________________ (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель практики от «КСТ» Леонтьев Е.В. Ф.И.О., руководителя | _____________________ (подпись) |
| Защита отчета _____________________ (оценка) | _____________________ (дата) |

Красноярск, 2022г.

Приложение № 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Студента (тки)______________________________________________________

Ф.И.О. студента

группы ___________________

специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

в объёме 72 часов с «16» декабря  2022г. по «29» декабря 2022г.

выполненные РАБОТЫ во время прохождения практики

| № | Дата | Краткое содержание выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 16.12.2022 | Приготовление штукатурных растворов. Охрана труда при приготовлении штукатурных растворов и смесей. Инструменты, приспособления, оборудование. Правила транспортирования, дозирование и перемешивание штукатурных растворов и смесей |
| 2. | 17.12.2022 | Подготовка поверхности под оштукатуривание Диагностика состояния поверхности основания. Подготовка поверхностей под различные виды штукатурок |
| 3. | 19.12.2022 | Нанесение штукатурных растворов |
| 4. | 20.12.2022 | Нанесение штукатурных растворов |
| 5. | 21.12.2022 | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев. |
| 6 | 22.12.2022 | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев. |
| 7 | 23.12.2022 | Выравнивание оштукатуренных поверхностей. С использованием инструмента «полутерками», Нанесение обрызга |
| 8 | 24.12.2022. | Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности потолков вручную. Разравнивание раствора. Нанесение накрывочных слоев |
| 9 | 26.12.2022 | Шпаклевание поверхности. Отделка рустов между плитами. Оштукатуривание углов. Оштукатуривание углов. |
| 10 | 27.12.2022 | Оштукатуривание откосов. Изготовление шаблонов, лекал. Технология оштукатуривания поверхности сложных архитектурных форм. |
| 11 | 28.12.2022 | Декоративные штукатурки, их виды. Оштукатуривание фасадов. Выполнение художественной штукатурки “сграффито |
| 12 | 29.12.2022 | Строительные растворы из сухих строительных смесей. Строительные шпаклевки из сухих смесей. Современные виды штукатурок, область их применения |

Приложение № 3

Практическая работа № 1

# Text boxes

Ответы   на вопросы практических работ