МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Методические рекомендации

по выполнению отчёта прохождения учебной практики

профессионального модуля:

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.01 Выполнение каменных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Красноярск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Задания для прохождения учебной практики

Заключение

Список информационных источников

Приложения

Введение

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Цель и планируемые результаты освоения практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы:

| ВПД | Практический опыт работы |
| --- | --- |
| Выполнение работ по подготовке и кладке простейших каменных конструкций | разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; приготовление раствора для кладки вручную кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги; рубка кирпича; теска кирпича; пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке |
|  | Уметь |
|  | пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов; пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями; пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора; пользоваться средствами индивидуальной защиты; соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке определять сортамент и объемы применяемого материала; пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков; расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций; пользоваться инструментом для рубки кирпича; пользоваться инструментом для тески кирпича; пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Знать |
|  | основные виды стеновых материалов; сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; способы и правила очистки кирпича от раствора; правила перемещения и складирования грузов; основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений; способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения; виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ; производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов способы и виды кладки простейших конструкций способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ виды брака и способы его предупреждения и устранения |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

УП.05.01 Выполнение каменных работ в рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 72 часов.

Результатом учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Профессиональные компетенции:

| Основные виды деятельности | Код, наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по подготовке и кладке простейших каменных конструкций | ПК 7.1 Выполнять подготовку материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций | Знать: основные виды стеновых материалов; сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; способы и правила очистки кирпича от раствора; правила перемещения и складирования грузов; основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений; способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения; виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ; производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  |  | Уметь: пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов; пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями; пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора; пользоваться средствами индивидуальной защиты; соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке |
|  |  | Практический опыт: разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; приготовление раствора для кладки вручную |
|  | ПК 7.2 Производить кладку простейших каменных конструкций | Знать: сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов способы и виды кладки простейших конструкций способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  |  | Уметь: определять сортамент и объемы применяемого материала; пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков; расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций; пользоваться инструментом для рубки кирпича; пользоваться инструментом для тески кирпича; пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Практический опыт: кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги; рубка кирпича; теска кирпича; пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке |

Общие компетенции:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

3. Структура и содержание учебной практики

3.1. Объем учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Вид учебной практики | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ: | 72 |

Задания для самостоятельного выполнения студентами:

Практическая работа к теме № 1 «ТБ и охрана труда при выполнении работ Инструменты, приспособления, инвентарь для кирпичной кладки Инструмент для рубки и тески кирпича Инструмент и оборудование для приготовления раствора. Приготовление растворов

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике.

Научиться пользоваться: Инструментами каменщика и приготавливать раствор. Получить практический опыт как правильно пользоваться инструментами»

- Внимательно изучить  теоретический материал и просмотрите видео материал.

1.Организация рабочего места и охрана труда

2.Виды инструментов

3.Техника работы с кельмой https://www.youtube.com/watch?v=V6_wCkl3jfg

4.Работа со шнур причалкой https://www.youtube.com/watch?v=RfQL78g_TMg

5.Замешивание раствора https://www.youtube.com/watch?v=C0WTeeVuKVM

2. Задание для студентов:№ 1

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна «Шнур причалка».

2.Какие необходимые пропорции для раствора

3.Какой инструмент используется для разравнивания раствора.

4.Какой инструмент используется для колки кирпича.

5.Для чего нужны ботинки с жестким носком.

Практическая работа к теме № 2 «Способы и виды кладки простейших конструкций; правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе; организация рабочего места каменщика.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике.

Научиться пользоваться: как правильно класть кирпич, и читать чертежи.»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Чтение чертежа   https://www.youtube.com/watch?v=y8NUBovNue0

2.Кладка простейшей конструкций

2. Задание для студентов:№ 2

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какими буквами обозначаются оконные проемы.

2.Как показать внутренние несущие стены из кирпича.

3.Какой раствор используется во ВТОРОМ видео.

4.Каким инструментом пользуется автор видео для расшивки швов.

5.Какая система перевязки швов показана на ВТОРОМ видео.

6.Размер кирпича.

Практическая работа к теме № 3 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть простейшие виды кладки.»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 1 кирпич     https://www.youtube.com/watch?v=VUy8HnLM4OU

2.Перегородка в 1 кирпич  https://www.youtube.com/watch?v=eSECfj0OP7I

2. Задание для студентов:№ 3

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Чем отличается стена от перегородки.

2.Какая система перевязки швов показана на Втором видео.

3.Какой вид кирпича используется в видео.

4.Какими инструментами пользуется автор на Первом видео.

5.Какие пропорции раствора использует автор Второго видео.

Практическая работа к теме № 4 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть стену в 1,5 кирпича»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 1,5 кирпича      https://www.youtube.com/watch?v=BZEMRFa42YA

2.Стена в 1,5 кирпича по цепной системе перевязке швов https://www.youtube.com/watch?v=LvW4HdNVccM

2. Задание для студентов:№ 4

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна арматура в кладке.

2.Какие кирпичи использует автор  на Первом видео.(3/4, целые и т.д.)

3.Какой вид кирпича используется в видео.

4.Каким инструментом нужно колоть кирпич.

5.Какими инструментами кладут раствор.

Практическая работа к теме № 5 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть стену в 2 кирпича»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 2 кирпича      https://www.youtube.com/watch?v=rjoogqxcJVE

2.Стена в 2 кирпича с организацией рабочего места https://www.youtube.com/watch?v=l1h0-um6FaM

2. Задание для студентов:№ 5

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какой расстояние должно быть от кладки до кирпичей.

2.Для чего нужна шнур причалка.

3.Под каким углом нужно класть кирпич методом ВПРИСЫК.

Практическая работа к теме № 6 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть стену в 3 кирпича»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 3кирпича методом вприсык        https://www.youtube.com/watch?v=oU9oIqPlHTY

2.Кирпичная кладка методом вприсык        https://www.youtube.com/watch?v=vA5qnQhsf2s

2. Задание для студентов:№ 6

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какие плюсы при кладке стен методом вприсык

2.Для чего нужен метод вприсык

3.Под каким углом нужно класть кирпич методом вприсык.

4.Какой кирпич используется в видео.

5.Какой размер кирпича.

Практическая работа к теме № 7 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть угол в 1 кирпич»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка угла в 1 кирпич        https://www.youtube.com/watch?v=6Huifxc4DBw

2.Кирпичная кладка угла в 1 кирпич "Однорядная система перевязки"

https://www.youtube.com/watch?v=CzW3o1W5nfA&t=20s

2. Задание для студентов:№ 7

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Как называется кирпич с которого нужно начинать класть угол в 1 кирпич.

2.Размер кирпича.

3.Название сторон кирпича.

4.Чем отличается Многорядная система перевязки швов от Однорядной системе перевязки швов.

5.Каким раствором пользуется автор видео.

6.Автор видео называет «маленький» кирпич «чекушкой», как правильно называется этот кирпич.

Практическая работа к теме № 8 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть угол в 1,5 кирпича»

- Внимательно изучить видео материал.

1. Кирпичная кладка угла в 1,5 кирпич    https://www.youtube.com/watch?v=KwO-HqUAJZs

2. Кирпичная кладка угла в 1,5 кирпич "Однорядная система перевязки"

https://www.youtube.com/watch?v=bjNin3F3fNQ

2. Задание для студентов:№ 8

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Каким инструментом нужно колоть кирпич.

2.Какой раствор использует автор видео.

3.Какими измерительными инструментами автор видео не пользовался.

4.Каким инструментом пользуется автор видео.

5.Какие допуски у вертикального шва.

2.2 Нарисуйте угол в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязке швов, согласно образцу

Практическая работа к теме № 9 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть примыкание стен в 1 кирпич и делать вертикальную  штрабу.»

- Внимательно изучить видео материал.

1.Штраба под перегородки. Нюансы при кладке

https://www.youtube.com/watch?v=yDvdVMlJoZM

2.Примыкание стен в 1 кирпич/Однорядная система перевязки

https://www.youtube.com/watch?v=2H9OIy3_IRU

2. Задание для студентов:№ 9

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна вертикальная штраба.

2.Где применяется вертикальная штраба.

3.Где применяется и для чего нужно примыкание стен.

4.Каким инструментом пользуется автор видео для проверки горизонтальной плоскости.

5.Какие кирпичи необходимы для того чтобы сделать примыкание стены.

2.2 Нарисуйте на листке или в программе вертикальную штрабу как показано на Первом видео.

Практическая работа к теме № 10  «Способы и виды Кладка стен по многорядной системе перевязки швов и столбов по трёхрядной системе перевязки швов

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть столб сечением 1,5 х 1,5 кирпича.»

1Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка 1-го ряда колонны

https://www.youtube.com/watch?v=q7BPEa8lrgA

2.Кирпичная кладка столба. Полная технология и нюансы

https://www.youtube.com/watch?v=oVVS-Cf-5AE

3.Кирпичная кладка столбика в одиночку. Работа с керамикой

https://www.youtube.com/watch?v=p4iX-i3gKCA&feature=emb_title

2. Задание для студентов:№ 10

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какой кирпич используется в видео.

- Перечислите все инструменты, которым пользовался автор.

- Какие особенности при кладке 1-го ряда колонны.

- Как правильно вытягивать «рейку»

- Почему в видео №3 кирпич не тех размерах который должен быть.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 22м, высота 5м, толщина в 1,5 кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 10-21(2 окна) и ДН 20-22 (2 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

Пример: Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано: длина стены 10м, высота 1м, толщина в 1 кирпич. В стене имеются проемы маркой ОС 10-11 и ДН 20-21. Найти количество раствора и количество кирпичей.

Дано

L=10м - длина

H = 1м - высота

B = 1 кирпич = 250мм = 0.25м – толщина

ОС 10-11 = 1м-1.1м  - оконный проем 10-11 указанно в дециметрах

ДН 20-21 = 2м- 2.1м – дверной проем 20-21 указанно в дециметрах

1м3 = 400 кирпичей

Чтобы выложить 1м3 кирпичей нам нужно 0.25м3 раствора.

Найти

Vраствора

Количество кирпичей

Решение

Sстены = 10м * 1м = 10м2

Sпроемов = (1м*1.1м) + (2м*2.1м)= 5.3м2

Sстены без проемов = 10м2 – 5.3м2 = 4.7м2

Vстены = 4.7м2 * 0.25м =1.175м3

Vраствора = 1.175м3 * 0.25м3 = 0.29375м3 округляем до 0.30м3

Количество кирпича = 1.175м3 * 400шт = 470 шт кирпичей.

Ответ: Объем раствора = 0.30м3 ; количество кирпичей 470 шт.

Практическая работа к теме № 11 «Способы и виды Кладка стен из пустотелых камней

Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть кирпичную кладку из облицовочного кирпича.»

1Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка из облицовочного кирпича https://www.youtube.com/watch?v=Yd9YmNrlfyI

2. Задание для студентов:№ 11

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какой кирпич используется в видео.

- Перечислите все инструменты, которым пользовался автор.

- Как правильно вытягивать «рейку»

- Зачем нужны перчатки автору видео.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 23м, высота 3м, толщина в 2кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 15-22(4 окна) и ДН26-32 (2 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

Практическая работа к теме № 12 «Виды блоков; кладка стен, углов, простенков, наружной версты; расстилание раствора. Требование к качеству кладки из мелких блоков. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки. Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть кирпичную кладку из облицовочного кирпича.»

1.Внимательно изучить видео материал.

1.Кладка газоблока на клей https://www.youtube.com/watch?v=_3KiME-Ulp0

2.Ремонт колонны https://www.youtube.com/watch?v=gJpmjfOKcgw

3.Разборка вручную бутовых фундаментов https://www.youtube.com/watch?v=3_0IiNT8tVY

2. Задание для студентов:№ 12

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какие инструменты использует автор на Первом видео.

- Каким инструментом разравнивает раствор автор в Первом видео

- Какие инструменты нужны чтобы восстановить колонну.

- Какими инструментами пользуется автор Третьего видео.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 201м, высота 4м, толщина в 3,5кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 20-18(15 окон) и ДН24-24 (4 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

2.3Составить инструкционную – технологическая карта по технологии каменных работ Ремонт колонны сечением 1,5 х 1,5 кирпича.

2.4 Итоговый тест

Тестовые задания

1. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?

1. под расшивку.

2. в подрезку.

2. Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания?

1. многорядная.

2. однорядная.

3. трехрядная.

3. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки?

1.один.

2. два.

3. пять.

4. Какое из трех правил разрезки кладки не выполняется при многорядной кладке?

1. первое.

2. второе.

3. третье.

5. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?

1. их укладывают параллельно стене.

2. их укладывают под небольшим углом к стене.

3. их укладывают перпендикулярно к оси стены.

6. Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича?

1. на внутренней половине стены.

2. на наружной половине стены.

3. на средней части стены.

7. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке?

1. перпендикулярно ложку.

2. перпендикулярно тычку.

3. перпендикулярно постели.

8. Какой инструмент используют при простой теске кирпича?

1. кельму.

2. молоток – кирочку.

3. растворную лопату.

9. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда.

1. 50 – 80 мм.

2. 80 - 100 мм.

3. 100 - 120 мм.

10. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда.

1.      100 – 120 мм

2.      120 – 150 мм.

3.      200 – 220 мм.

11. Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен?

1.      кельмой.

2.      через боковую грань лопаты.

3.      тыльной стороной лопаты.

12. В каких случаях применяют укладку кирпича «способом в прижим»?

1.      при кладке стен из кирпича на жестком растворе.

2.      при кладке простенков на пластичном растворе.

13. В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»?

1.      при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.

2.      при кладке стен впустошовку.

3.      при укладке кирпича в забудку.

14. Когда производят расшивку швов?

1.      до схватывания раствора.

2.      после частичного схватывания раствора.

3.      в конце работы каждой смены.

15. Какие швы расшивают в начале горизонтальные вертикальные?

1.      вертикальные.

2.      горизонтальные.

3.      не имеет значения.

16. С какой части стены начинают укладку кирпича?

1.      с наружной версты.

2.      с внутренней версты.

3.      с забудки.

17. Каким рядом начинают кладку?

1. тычковым.

2. ложковым.

3. не имеет значения.

18. При какой системе перевязки применяют порядный способ укладки кирпича?

1. при однорядной.

2. при многорядной.

3. при трехрядной.

19. При какой системе перевязки рекомендуется ступенчатый способ укладки кирпича?

1. при однорядной.

2. при многорядной.

3. при трехрядной.

20. На каком расстоянии на  прямых участках кладки устанавливают порядовки одна от другой?

1. 3 – 5м.

2. 6 – 8 м.

3. 10 – 15 м.

21. Как выверяют правильность установки порядовок?

1. по уровню и нивелиру.

2. обвесом.

3. рулеткой.

22. На каком расстоянии от вертикальной плоскости стены должна находиться шнур – причалка?

1. 2 – 2 мм.

2. 3 – 4 мм.

3. 5 – 6 мм.

23. Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов?

1. многорядную.

2. однорядную.

3. трехрядную (проф. Онищика)

24. какие растворы применяют для кладки дымовых вентиляционных каналов?

1. на цементных.

2. на глиняных.

3. на тех же растворах, на которых ведется их кладка.

25. Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?

1. швабровку.

2. рукавицы.

3. кельму.

26. Назовите неполномерный камень, используемый при кладке прямых углов.

1. четверка.

2. половинка.

3. трехчетвертка.

27. Как выполняют первый ряд кладки по отношению к оси стены?

1.ложками.

2.тычками.

3. не имеет значения.

28. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1. с помощью кельмы.

2. ребром укладываемого кирпича.

3. с помощью растворной лопаты.

29. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1. с помощью растворной лопаты.

2.с помощью кельмы.

3. ребром укладываемого кирпича.

30. Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1. 3 – 5 см.

2. 7 – 9 см.

3.12 – 13 см.

31.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1. 3 – 5 см.

2. 7 – 9 см.

3. 12 – 13 см.

32.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык с подрезкой раствора»?

1. 3 – 5 см.

2. 6 – 8 см.

3. 12 – 13 см.

33. Допускают ли трехрядная система перевязки швов (система проф. Онищенко) совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах кладки?

1. допускает.

2. не допускает.

34. При кладке каких конструкций кладку ведут звеном «двойка»?

1. глухих стен большой протяженностью.

2. отдельных столбов и простенков.

3. стен толщиной два и более кирпичей и с небольшим количеством проемов.

35.  Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в один кирпич по цепной системе перевязки?

1. «четверкой»

2. «тройкой»

3. «двойкой»

36. Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в 2,5 кирпича?

1. «пятеркой».

2. «четверкой».

3. «тройкой».

37. Каким звеном (по численности) ведут кладку углов толщиной в два кирпича по многорядной системе перевязки?

1. «четверкой»

2. «тройкой»

3. «двойкой»

38. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные поперечные швы каждого ряда?

1. на ¼ кирпича.

2. на 1/3 кирпича.

3. на ½ кирпича.

39. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные продольные швы каждого ряда?

1. на ¼ кирпича.

2. на 1/3 кирпича.

3. на ½ кирпича.

40. При какой системе перевязки в кладке больше верстовых рядов?

1. в цепной.

2. в многорядной.

3. в трехрядной

Порядок оформления дневника отчета по практике:

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа писчей белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм), через полтора интервала. Цвет шрифта - чёрный. Размер шрифта (кегль) – 14, шрифт «TimesNewRoman».

Размеры полей: 20 мм от верхней границы листа, 20 мм – от нижней, 10 мм – от правой и 30 мм от левой границы. Абзацный отступ 15 мм. Межстрочный интервал – 1,5.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер обозначается арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы, без точки. Первой страницей является титульный лист, который включается в общую нумерацию, номер на нём не указывается, второй – содержание, введение и т.д., номер страницы проставляется со странницы содержание, введение и т.д.

По всей работе не допускается обрамление текста с применением рамок, уголков и т.п. объектов.

По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными буквами без подчёркивания. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.

В тексте работы не допускается сокращение, исключения составляют общепринятые описанные соответствующим стандартом или правилом русской орфографии или пунктуации. Например, и так далее – и т. д.; год (годы) - г (гг.); рубли, тысячи рублей, миллионы рублей – руб., тыс. руб., млн. руб., публичное акционерное общество – ПАО и т.д.

По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Все таблицы нумеруются сквозной нумерацией. В целях удобства размещения и восприятия информации в табличной форме допустимо уменьшить размер шрифта до 10 – 12-го кегля, а также межстрочный интервал – до одинарного.

Состав дневника отчета:

- Титульный лист (приложение 1)

- Содержание

- Дневник прохождения практики (приложение 2)

- Выполненные и распеченные задания на формате А4

Дневник–отчет по практике должен быть сброшюрован (скреплен скоросшивателем, степлером и т.д.). Дневник отчет сдается на заочное отделение

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Отчет

по учебной практике

профессиональный модуль

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.01 Выполнение каменных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Студента группы __________

заочного отделения

| ___________________________________ Ф.И.О. студента | _____________________ (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель практики от «КСТ» Леонтьев Е.В. Ф.И.О., руководителя | _____________________ (подпись) |
| Защита отчета _____________________ (оценка) | _____________________ (дата) |

Красноярск, 20___г.

Приложение № 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Студента (тки)______________________________________________________

Ф.И.О. студента

группы ___________________

специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

в объёме 72 часов с «02» декабря  2022г. по «15» декабря 2022г.

выполненные РАБОТЫ во время прохождения практики

| № | Дата | Краткое содержание выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 02.12.2022 | ТБ и охрана труда при выполнении работ Инструменты, приспособления, инвентарь для кирпичной кладки Инструмент для рубки и тески кирпича Инструмент и оборудование для приготовления раствора. Приготовление растворов |
| 2. | 03.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций; правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе; организация рабочего места каменщика |
| 3. | 05.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций. Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть простейшие виды кладки. |
| 4. | 06.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций. |
| 5. | 07.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций |
| 6 | 08.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций |
| 7 | 09.12.2022 | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов |
| 8 | 10.12.2022. | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов. |
| 9 | 12.12.2022 | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов |
| 10 | 13.12.2022 | Способы и виды Кладка стен по многорядной системе перевязки швов и столбов по трёхрядной системе перевязки швов |
| 11 | 14.12.2022 | Способы и виды Кладка стен из пустотелых камней |
| 12 | 15.12.2022 | Виды блоков; кладка стен, углов, простенков, наружной версты; расстилание раствора. Требование к качеству кладки из мелких блоков. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки |

Приложение № 3

Практическая работа № 1

# Text boxes

Ответы на выполненные практические работы